GK.272.1.2019

Warunki techniczne

do wykonania prac geodezyjno-kartograficznych: „ Przeliczenie wysokości szczegółowej osnowy wysokościowej, wysokości szczegółowej i pomiarowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno – wysokościowych uwidocznionych w mapie numerycznej oraz w bazie dany GESUT i bazie BDOT500 , do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – na obszarze Powiatu Gorzowskiego”

Cel opracowania.

Celem opracowania jest przeliczenie wysokości punktów szczegółowej osnowy wysokościowej, przeliczenie wysokości istniejących punktów szczegółowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno – wysokościowych uwidocznionych na mapie zasadniczej i w bazach danych GESUT i BDOT500 na obszarze Powiatu gorzowskiego do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

- Charakterystyka obiektu

Zakres opracowania obejmuje teren całego powiatu gorzowskiego w granicach administracyjnych wraz z terenem przyległym koniecznym do wykonania zadania. Łączny obszar powiatu gorzowskiego równy jest 1214 km2 i składa się z 6 gmin i 2 miast: Gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica oraz Miasta Kostrzyn nad Odrą i Witnica. Obszar powiatu położony jest nad rzekami Notecią, Wartą i Odrą. Teren o dużej lesistości. Istniejąca zabudowa poza obszarami bezpośrednio przyległymi do Miasta Gorzowa Wlkp., w większości posiada charakter rozproszony , położony wzdłuż dróg.

- Obowiązujące przepisy prawa i instrukcje.

- ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 
z 2019r., poz. 725 t.j.),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dz. U. z 2013 r., poz. 1183),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (dz. U. z 2012 r., poz. 1247),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U.  Nr 45, poz. 454 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924),

- rozporządzenie Ministra administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczania opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 434 t.j.).

-instrukcje programów:  BANK OSNÓW, EWMAPA v.12FB

- Zakres prac do wykonania.

- Analiza materiałów zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp. dotycząca szczegółowej osnowy wysokościowej. W roku 2011 została przeprowadzona modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu gorzowskiego (operat techniczny zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym P.0801.2011.42). Zmodernizowana sieć niwelacyjna posiada 1116 punktów (repery) oraz 137 punktów pomocniczych dowiązanych do  31 punktów podstawowej osnowy 1 klasy i 56 punktów podstawowej osnowy 2 klasy. Ogółem sieć zawiera 542 linie niwelacyjne podzielone na 2678 odcinków niwelacyjnych o łącznej długości 1062,28 km.
W w/w operacie technicznym znajdują się, między innymi, dzienniki pomiaru szczegółowej osnowy wysokościowej, zestawienie przewyższeń linii niwelacyjnych, zestawienie  przewyższeń odcinków niwelacyjnych oraz zestawienie wyników pomiaru linii niwelacyjnych szczegółowej osnowy wysokościowej.

Błąd średni po wyrównaniu wyniósł 0,00125 m/km  przy m0 = 1,00025.Podczas prac należy również wykorzystać dane zawarte w operacie P.0801.2015.2567 – założenie    ( odtworzenie 2 zniszczonych punktów osnowy ) oraz P.0801.2018.502 ( założenie (odtworzenie ) 1 zniszczonego punktu osnowy wysokościowej.

W obszarze opracowania znajduje się 3371 punktów poziomej osnowy szczegółowej oraz 592 punkty osnowy pomiarowej, dla których została określona wysokość znaku . Rzędne te podlegają przeliczeniu.

Mapa numeryczna prowadzona jest dla całego obszaru Powiatu gorzowskiego w tym dla 82 obrębów ewidencyjnych w 5 jednostkach ewidencyjnych dane znajdują się na wektorowej nieobiektowej mapie numerycznej , a dla 2 jednostek ewidencyjnych ( 20 obrębów ewidencyjnych) prowadzone są kompletne bazy GESUT i BDOT500. Dane gromadzone , udostępniane i na bieżąco aktualizowane są za pomocą aplikacji Ewmapa v12 FB.

Tabelaryczne zestawienie orientacyjnych ilości elementów na mapuie cyfrowej i bazach danych GESUT i BDOT500 podlegających przeliczeniu do obowiązującego układu wysokościowego:

| Nazwa jednostki ewidencyjnej | Ilość elementów (rzędnych) |
| --- | --- |
| Bogdaniec | 107914 |
| Deszczno | 128077 |
| Kłodawa | 139104 |
| Lubiszyn | 35909 |
| Santok | 82527 |
| Miasto Witnica | 39028 |
| Baza GESUT | 133872 |
| Baza BDOT500 | 47332 |
| ogółem | 713763 |

- Przeliczenie wysokości punktów szczegółowej osnowy wysokościowej z układu PL-KRON86-NH na układ PL-EVEF2007-NH. W związku z tym, że na obszarze powiatu została przeprowadzona kompleksowa modernizacja osnowy wysokościowej 
w nawiązaniu do punktów podstawowej osnowy bazowej w układzie PL-KRON86-NH (z uwzględnieniem wyników IV kampanii niwelacyjnej), przy przejściu na układ PL-EVEF2007-NH wystarczające jest ponowne wyrównanie ścisłe sieci niwelacyjnej (korzystając z istniejących danych pomiarowych – operat nr P.0801.2011.42, P.0801.2015.2567,P.0801.2018.502. 
Mając na względzie powyższe uwarunkowania ,Zamawiający nie wymaga sporządzenia projektu modernizacji sieci.

2.1.  Wyrównanie sieci należy wykonać ściśle, metodą najmniejszych kwadratów,  w układzie:  PL-EVRF2007-NH przyjmując identyczne zbiory obserwacje jak w przypadku wyrównania sieci w układzie PL-KRON86-NH.

2.2. Punkty nawiązania (1 i 2 klasy) z wysokościami w układzie PL-EVRF2007-NH   Wykonawca otrzyma wraz z materiałami z powiatowej bazy osnów geodezyjnych w PODGiK w Gorzowie Wlkp. (dane te stanowią wyciąg z bazy danych Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych, Grawimetrycznych i Magnetycznych z GUGiK).

2.3.  Dla wszystkich  punktów nawiązania 1 i 2 klasy przyjąć należy bezbłędność ich wysokości.

2.4. Jako wagi obserwacji należy przyjąć liczby odwrotnie proporcjonalne do długości ciągów, przy czym powinny być one unormowane tak, by stanowiły wartościowo odwrotności kwadratów błędów średnich obserwacji.  Warunek ten spełniają wagi określone wzorem:

WAGA  =  1 / (o2  L) ;

L   =  długość ciągu jako obserwacji w [km],

o  =  określony przed wyrównaniem (a’priori) błąd średni niwelacji na 1 km

wyrażony jednostce wyrazu wolnego równań poprawek

(np. w [m] , [mm])

- =  o   L  oznacza wtedy błąd średni obserwacji w jednostkach j.w.

Błąd średni jednostkowy sieci (Mo) (określony po wyrównaniu sieci) powinien być wtedy liczbą niemianowaną, zbliżoną do 1,  z ewentualnym odchyleniem w granicach  10%.

2.5. Wszystkie obliczenia powinny być prowadzone z precyzją nie mniejszą niż 0.1 mm, zaś ostateczne wyniki (wysokości wyrównane i ich błędy średnie), wprowadzane do bazy osnów, zaokrąglone do 1 mm.

2.6.  Zastosowany do wyrównania sieci program komputerowy powinien umożliwiać kompletną analizę dokładności wyników, w tym kontrolę spełnienia warunków dokładnościowych                             i niezawodnościowych osnowy wysokościowej klasy 3. W szczególności, dla tej klasy osnowy  błąd średni wyznaczonej wysokości punktu nie powinien przekraczać 0.01m,  a błąd średni niwelacji  4mm/km.

3. sporządzenie założeń do transformacji ( przeliczenia )  współrzędnych wysokościowych dla rzędnych punktów stanowiących szczegóły sytuacyjno – wysokościowe i rzędnych znaków osnowy poziomej.

4. Obliczenie rzędnych punktów szczegółowej i pomiarowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno - wysokościowych mapy numerycznej (mapa prowadzona w systemie EWMAPA) ma nastąpić w drodze transformacji matematycznej wysokości punktów z układu PL-KRON86-NH na układ                   PL-EVRF2007-NH w oparciu o parametry transformacji wyznaczone na podstawie punktów wspólnych lub w modelu różnic wysokości udostępnionego przez GUGiK pod adresem

http://www.gugik/bip/prawo/modele-danych.

5. Przygotowanie plików wsadowych do aktualizacji bazy danych BDSOG prowadzonej w programie Bank Osnów. Pliki należy przygotować osobno dla szczegółowej  osnowy wysokościowej oraz osnowy poziomej.

6. Przygotowanie plików modyfikujących rzędne atrybutów opisowych w bazach GESUT i BDOT500 w programie EWMAPA.

7. Przygotowanie plików modyfikujących rzędne szczegółów sytuacyjno – wysokościowych prowadzonych w programie EWMAPA ( na warstwach).

8. Skompletowanie dokumentacji wynikowej, danych wynikowych (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów) przekazanie ich do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. Dokumentację należy sporządzić w formie analogowej i numerycznej.

- Uwagi końcowe.

- Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7, tel.  95 7330424, e-mail:podgik@powiatgorzowski.pl.

- Materiały i dane z zasobu niezbędne do wykonania przedmiotowych prac, udostępnione zostaną nieodpłatnie.

- W trakcie opracowania należy zwrócić uwagę na zachowanie „historii zmian” oraz autoryzacji wszystkich elementów baz w programie EWMAPA.

- W zakresie spraw, co do których brak jest jednoznaczności zapisów, należy dokonywać uzgodnień z Geodetą Powiatowym lub Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Każde uzgodnienie winno mieć  formę pisemnej i podlega  wpisowi  do dziennika robót,  prowadzonego przez Wykonawcę prac.

Opracował: Piotr Trybała – Geodeta Powiatowy

(-)

Gorzów Wlkp. 06.08.2019r.